## Slide 1: 卷绕机多级纠偏联动控制
胡志亮 2026

## Slide 2: 多级纠偏联动功能原理
卷针2
卷针1
负极
入料纠偏
放卷纠偏
激光
加强筋
过程纠偏1
过程纠偏2
料线检测
卷绕机通过料线检测值对每个纠偏机构目标值做调整，达到料线调整从粗调-精调-微调的理想调整状态。
控制层级 | 调整机构 | 功能定位 | 典型位置 | 控制特性
一级（粗调） | 放卷纠偏 | 消除大幅初始偏移 | 放卷端 | 大行程、低带宽、纠偏范围：±50mm
二级（精调） | 过程纠偏 | 修正过程累积误差 | 中间带路 | 中等行程、抑制张力和材料等带来的漂移、纠偏范围：±30mm
三级（微调） | 入料纠偏 | 入料前高精度定位 | 加工前 | 小行程、高带宽、快响应，纠偏范围：±15mm
显著提升产品OH一致性：通过纠偏分级调控，保证入卷前料线的稳定
大幅提高生产良率与效率:有效减少包覆OH、极片纵向褶皱不良和料线停机调整时间。
增强稳定性与智能化水平：系统能自动、快速地响应抑制各种扰动，保障长时间运行的稳定性。

## Slide 3: 多级纠偏联动控制逻辑
极片和隔膜经过任一纠偏机构的纠偏感应器时料线检测值与设定目标值产生偏差，利用该偏差的方向反馈给上一级纠偏机构。
极片
卷绕机大板
料线检测值
+
-
纠偏设定值
N正
N负
纠偏料线偏差值△D＜0 ， 计数 1次，记为负值△N负，
纠偏料线偏差值△D＞0 ，计数 1 次，记为正值△N正
纠偏料线偏差值△D：△D=料线检测值D检测-纠偏设定值D目标
边缘光栅全遮挡数据为0，无遮挡为10
①边缘检测检测值为D检测(极片走带采集，停止则不采集)，边缘检测的目标值为D目标
②检测数据每10ms采集一次D检测，采集周期为T，则采集的数字量为N个D检测
③统计: △N正、△N负和N的个数
△N负/N*100%与N正/N*100%数值均在45%~55%（可设定值K），放卷纠偏不动作
△N正/N*100%＞55%，上一级纠偏设定值自动减少D偏差值
△N负/N*100%＞55%，上一级纠偏设定值自动增加D偏差值
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D
△D=D检测-D目标
程序逻辑（相邻两级纠偏机构之间的关系示例）
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞K
判定：
△N负/N*100%＞K
流程结束
否
是
发送目标补偿值
-K*D偏差值
发送目标补偿值+K*D偏差值
上一级纠偏设定目标值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标

## Slide 4: 正极多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
正极蛇形纠偏4纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：正极入卷纠偏实时值
D目标：正极入卷纠偏中值
正极入料纠偏和正极蛇形纠偏4的反馈控制流程
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
正极蛇形纠偏3纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：正极蛇形4纠偏
D目标：正极蛇形4纠偏中值
正极蛇形纠偏4和正极蛇形纠偏3的反馈控制流程

## Slide 5: 正极多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
正极蛇形纠偏2纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：正极蛇形3纠偏
D目标：正极蛇形3纠偏中值
正极蛇形纠偏3和正极蛇形纠偏2的反馈控制流程
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
正极蛇形纠偏1纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：正极蛇形2纠偏
D目标：正极蛇形2纠偏中值
正极蛇形纠偏2和正极蛇形纠偏1的反馈控制流程

## Slide 6: 正极多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
正极放卷纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：正极蛇形1纠偏
D目标：正极蛇形1纠偏中值
正极蛇形纠偏2和正极放卷纠偏的反馈控制流程

## Slide 7: 负极多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
负极蛇形纠偏3纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：负极入卷纠偏实时值
D目标：负极入卷纠偏中值
负极入料纠偏和负极蛇形纠偏3的反馈控制流程
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
负极蛇形纠偏2纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：负极蛇形3纠偏
D目标：负极蛇形3纠偏中值
负极蛇形纠偏3和负极蛇形纠偏2的反馈控制流程

## Slide 8: 负极多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
负极蛇形纠偏1纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
负极蛇形纠偏2和负极蛇形纠偏1的反馈控制流程
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
负极放卷纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：负极蛇形1纠偏
D目标：负极蛇形1纠偏中值
负极蛇形纠偏2和负极放卷纠偏的反馈控制流程
D检测：负极蛇形2纠偏
D目标：负极蛇形2纠偏中值

## Slide 9: 隔膜多级纠偏联动控制逻辑
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
下隔膜放卷纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
下隔膜破损实时值（过程）和下隔膜放卷纠偏的反馈控制流程
判定：料线偏差值
△D＞0
周期T收集数据一一对应数据：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
料线偏差值△D：
△D=D检测-D目标
是
否
每个数据计数 1 次，总数为△N正
每个数据计数 1 次，总数为△N负
判定：
△N正/N*100%＞Kn
判定：
△N负/N*100%＞Kn
流程结束
否
是
发送设定中值
-K*D偏差值
发送设定中值+K*D偏差值
上隔膜放卷纠偏设定中值
是
筛选
D检测∈（D目标±2mm）
计数采集个数为N：
料线检测值D检测
纠偏设定值D目标
D检测：上隔膜外侧破损实时值
D目标：上隔膜外侧破标定值
上隔膜破损实时值（过程）和上隔膜放卷纠偏的反馈控制流程
D检测：下隔膜外侧破损实时值
D目标：下隔膜外侧破标定值

## Slide 10
正极纠偏控制
负极纠偏控制
隔膜纠偏控制
周期内入料纠偏数据图
设定值
检测值
周期内过程纠偏数据图
设定值
检测值
周期内放卷纠偏数据图
设定值
检测值
（数据为原始数据）

## Slide 11
参数配置界面
设备保存纠偏数据以条码形式保存
软件读取每个电芯纠偏CSV数据
设备提供每个纠偏机构的设定值读和写的地址。
正极放卷纠偏 | 正极放卷纠偏左伺服实时位置 | 正极放卷纠偏右伺服实时位置 | 正极蛇形纠偏 | 正极蛇形1纠偏中值 | 正极蛇形1纠偏伺服实时位置 | 正极蛇形2纠偏 | 正极蛇形2纠偏中值 | 正极蛇形2纠偏伺服实时位置 | 正极蛇形3纠偏 | 正极蛇形3纠偏中值 | 正极蛇形3纠偏伺服实时位置 | 正极蛇形4纠偏 | 正极蛇形4纠偏中值 | 正极蛇形4纠偏伺服实时位置 | 正极入卷纠偏实时值 | 正极入卷纠偏中值 | 正极入卷纠偏伺服实时位置 | 负极放卷纠偏 | 负极放卷纠偏左伺服实时位置 | 负极放卷纠偏右伺服实时位置 | 负极蛇形1纠偏 | 负极蛇形1纠偏中值 | 负极蛇形1纠偏伺服实时位置 | 负极蛇形2纠偏 | 负极蛇形2纠偏中值 | 负极蛇形2纠偏伺服实时位置 | 负极蛇形3纠偏 | 负极蛇形3纠偏中值 | 负极蛇形3纠偏伺服实时位置 | 负极入卷纠偏实时值 | 负极入卷纠偏中值
12.1596 | 13.583698 | 13.786888 | 11.664 | 11.699999 | 0.18218899 | 12.5076 | 12.500002 | -0.02189684 | 12.9528 | 12.916333 | 0.070478916 | 14.6376 | 14.684765 | 1.6549964 | 4.707 | 4.4160013 | -0.053278685 | 12.7176 | 4.038868 | -1.91E-05 | 12.378 | 12.400002 | -1.0337491 | 10.4016 | 10.389061 | -1.6103978 | 10.5312 | 10.499998 | -0.036701202 | 5.322 | 5.2390003
12.1584 | 13.583698 | 13.786888 | 11.664 | 11.699999 | 0.18218708 | 12.5052 | 12.500002 | -0.021898746 | 12.954 | 12.916333 | 0.07048082 | 14.6424 | 14.684765 | 1.6550002 | 4.707 | 4.4160013 | -0.053282976 | 12.7188 | 4.038868 | 1.9073486E-05 | 12.3768 | 12.400002 | -1.0337453 | 10.4004 | 10.389061 | -1.6104035 | 10.5312 | 10.499998 | -0.03670311 | 5.323 | 5.2390003
12.1596 | 13.583736 | 13.786888 | 11.6628 | 11.699999 | 0.18219662 | 12.5076 | 12.500002 | -0.021902561 | 12.9552 | 12.916333 | 0.070478916 | 14.6412 | 14.684765 | 1.6549983 | 4.706 | 4.4160013 | -0.053282976 | 12.7176 | 4.038868 | -1.91E-05 | 12.3792 | 12.400002 | -1.0337472 | 10.3992 | 10.389061 | -1.6104035 | 10.5312 | 10.499998 | -0.036705017 | 5.322 | 5.2390003
12.1596 | 13.583698 | 13.786888 | 11.6628 | 11.699999 | 0.1821928 | 12.5076 | 12.500002 | -0.021898746 | 12.9528 | 12.916333 | 0.070478916 | 14.6412 | 14.684765 | 1.655025 | 4.723 | 4.4160013 | -0.053875208 | 12.7176 | 4.03883 | 1.9073486E-05 | 12.3792 | 12.400002 | -1.0337434 | 10.4028 | 10.389061 | -1.6103902 | 10.5324 | 10.499998 | -0.03670311 | 5.247 | 5.2390003
12.1608 | 13.583698 | 13.786888 | 11.664 | 11.699999 | 0.1821909 | 12.5076 | 12.500002 | -0.021898746 | 12.954 | 12.916333 | 0.070478916 | 14.6412 | 14.684765 | 1.6550326 | 4.723 | 4.4160013 | -0.0540483 | 12.7176 | 4.038868 | 1.9073486E-05 | 12.3816 | 12.400002 | -1.0337472 | 10.4016 | 10.389061 | -1.6103959 | 10.5312 | 10.499998 | -0.036722183 | 5.246 | 5.2390003
12.1596 | 13.583698 | 13.786888 | 11.6652 | 11.699999 | 0.1821928 | 12.5064 | 12.500002 | -0.021914005 | 12.954 | 12.916333 | 0.07048464 | 14.6244 | 14.684765 | 1.6563869 | 4.692 | 4.4160013 | -0.08842456 | 12.7176 | 4.038868 | 1.9073486E-05 | 12.3768 | 12.400002 | -1.0337472 | 10.4004 | 10.389061 | -1.6103654 | 10.5384 | 10.499998 | -0.036605835 | 5.208 | 5.2390003
12.1584 | 13.583698 | 13.786888 | 11.6628 | 11.699999 | 0.18219662 | 12.5076 | 12.500002 | -0.021915913 | 12.9468 | 12.916333 | 0.07045603 | 14.6232 | 14.684765 | 1.6930971 | 4.522 | 4.4160013 | -0.23800242 | 12.7188 | 4.038868 | 1.9073486E-05 | 12.3768 | 12.400002 | -1.0337453 | 10.4004 | 10.389061 | -1.6103501 | 10.5768 | 10.499998 | -0.038288116 | 5.295 | 5.2390003
12.1596 | 13.583698 | 13.786888 | 11.6628 | 11.699999 | 0.18219471 | 12.5076 | 12.500002 | -0.021927357 | 12.9216 | 12.916333 | 0.07045412 | 14.5872 | 14.684765 | 1.7747293 | 4.538 | 4.4160013 | -0.26418328 | 12.7164 | 4.038868 | -1.91E-05 | 12.378 | 12.400002 | -1.0337434 | 10.4016 | 10.389061 | -1.6103501 | 10.608 | 10.499998 | -0.10779476 | 5.384 | 5.2390003
12.1584 | 13.583698 | 13.786888 | 11.6628 | 11.699999 | 0.1821928 | 12.5076 | 12.500002 | -0.0219388 | 12.8736 | 12.916333 | 0.07044649 | 14.5752 | 14.684765 | 1.8627853 | 4.524 | 4.4160013 | -0.29379666 | 12.7176 | 4.038868 | -1.91E-05 | 12.3768 | 12.400002 | -1.0337491 | 10.4004 | 10.389061 | -1.6103425 | 10.5864 | 10.499998 | -0.1844821 | 5.354 | 5.2390003
12.1368 | 13.596783 | 13.786926 | 11.6628 | 11.699999 | 0.18226147 | 12.492 | 12.500002 | -0.021952152 | 12.8472 | 12.916333 | 0.07076311 | 14.5764 | 14.684765 | 1.9542131 | 4.467 | 4.4160013 | -0.31154466 | 12.7176 | 4.038868 | 1.9073486E-05 | 12.378 | 12.400002 | -1.0337338 | 10.3944 | 10.389061 | -1.610352 | 10.5528 | 10.499998 | -0.2338438 | 5.337 | 5.2390003
12.1284 | 13.661785 | 13.786888 | 11.7096 | 11.699999 | 0.18230724 | 12.4692 | 12.500002 | -0.021969318 | 12.8112 | 12.916333 | 0.102602005 | 14.598 | 14.684765 | 2.0489197 | 4.419 | 4.4160013 | -0.31288612 | 12.7392 | 4.037075 | -1.91E-05 | 12.378 | 12.400002 | -1.033997 | 10.3788 | 10.389061 | -1.6103501 | 10.5096 | 10.499998 | -0.24156237 | 5.309 | 5.2390003
12.2112 | 13.680058 | 13.786888 | 11.7612 | 11.699999 | 0.17934799 | 12.4212 | 12.500002 | -0.010890484 | 12.786 | 12.916333 | 0.19169474 | 14.6244 | 14.684765 | 2.1263847 | 4.391 | 4.4160013 | -0.31370294 | 12.7104 | 4.0369606 | 1.9073486E-05 | 12.3756 | 12.400002 | -1.0341249 | 10.3452 | 10.389061 | -1.6103444 | 10.4712 | 10.499998 | -0.24276209 | 5.308 | 5.2390003
12.3048 | 13.607769 | 13.786888 | 11.7672 | 11.699999 | 0.133183 | 12.3936 | 12.500002 | 0.07629633 | 12.8112 | 12.916333 | 0.30632257 | 14.6148 | 14.684765 | 2.209083 | 4.361 | 4.4160013 | -0.31423366 | 12.7032 | 4.0369606 | 1.9073486E-05 | 12.3612 | 12.400002 | -1.0342278 | 10.3056 | 10.389061 | -1.5854721 | 10.4712 | 10.499998 | -0.24339533 | 5.318 | 5.2390003
12.4584 | 13.432407 | 13.786812 | 11.7084 | 11.699999 | 0.1024003 | 12.3924 | 12.500002 | 0.155272 | 12.9048 | 12.916333 | 0.3718233 | 14.4528 | 14.684765 | 2.3132696 | 4.332 | 4.4160013 | -0.31451404 | 12.7092 | 4.0369606 | -1.91E-05 | 12.3504 | 12.400002 | -1.0342488 | 10.3284 | 10.389061 | -1.5149803 | 10.4856 | 10.499998 | -0.24410677 | 5.297 | 5.2390003
12.3672 | 13.22443 | 13.786888 | 11.6496 | 11.699999 | 0.10203028 | 12.4764 | 12.500002 | 0.1983509 | 12.9612 | 12.916333 | 0.37761784 | 14.616 | 14.684765 | 2.4231 | 4.257 | 4.4160013 | -0.24678826 | 12.6576 | 4.0369606 | 1.9073486E-05 | 12.3684 | 12.400002 | -1.0342717 | 10.3452 | 10.389061 | -1.4998336 | 10.5672 | 10.499998 | -0.25750637 | 5.297 | 5.2390003
12.3432 | 13.065166 | 13.786926 | 11.6028 | 11.699999 | 0.12390423 | 12.5124 | 12.500002 | 0.2011261 | 12.9852 | 12.916333 | 0.35955524 | 14.8476 | 14.684765 | 2.429027 | 4.313 | 4.4160013 | -0.12373173 | 12.6336 | 4.086361 | -1.91E-05 | 12.378 | 12.400002 | -1.0342946 | 10.3536 | 10.389061 | -1.4992537 | 10.5636 | 10.499998 | -0.31912136 | 5.268 | 5.2390003
12.2976 | 12.953625 | 13.786888 | 11.6076 | 11.699999 | 0.19334555 | 12.5604 | 12.500002 | 0.19787407 | 12.9948 | 12.916333 | 0.29615545 | 14.9352 | 14.684765 | 2.2671237 | 4.352 | 4.4160013 | -0.116298795 | 12.5808 | 4.18417 | -1.91E-05 | 12.3876 | 12.400002 | -1.0342679 | 10.3548 | 10.389061 | -1.4990306 | 10.542 | 10.499998 | -0.32892895 | 5.263 | 5.2390003
12.2496 | 12.911701 | 13.786888 | 11.7048 | 11.699999 | 0.21818209 | 12.5664 | 12.500002 | 0.1638875 | 12.93 | 12.916333 | 0.2579646 | 15.0096 | 14.684765 | 1.9952188 | 4.388 | 4.4160013 | -0.11457503 | 12.5976 | 4.295063 | -1.91E-05 | 12.3996 | 12.400002 | -1.0342603 | 10.3848 | 10.389061 | -1.4988914 | 10.5096 | 10.499998 | -0.3299532 | 5.283 | 5.2390003
12.1656 | 12.916012 | 13.786888 | 11.7372 | 11.699999 | 0.21871042 | 12.5232 | 12.500002 | 0.14500046 | 12.9204 | 12.916333 | 0.2560382 | 14.8848 | 14.684765 | 1.7471576 | 4.397 | 4.4160013 | -0.11384976 | 12.5892 | 4.390278 | 1.9073486E-05 | 12.3984 | 12.400002 | -1.0342584 | 10.4112 | 10.389061 | -1.4987998 | 10.494 | 10.499998 | -0.33040094 | 5.28 | 5.2390003
12.0828 | 12.999783 | 13.786888 | 11.7672 | 11.699999 | 0.21094084 | 12.5076 | 12.500002 | 0.1439209 | 12.8904 | 12.916333 | 0.25569677 | 14.7612 | 14.684765 | 1.5712199 | 4.382 | 4.4160013 | -0.11334157 | 12.6012 | 4.4872856 | -1.91E-05 | 12.4008 | 12.400002 | -1.0342793 | 10.494 | 10.389061 | -1.500112 | 10.47 | 10.499998 | -0.3307767 | 5.268 | 5.2390003
11.9772 | 13.17625 | 13.786888 | 11.7684 | 11.699999 | 0.15960264 | 12.4764 | 12.500002 | 0.14333725 | 12.858 | 12.916333 | 0.25808287 | 14.7372 | 14.684765 | 1.4806247 | 4.36 | 4.4160013 | -0.11299682 | 12.6348 | 4.554882 | 1.9073486E-05 | 12.414 | 12.400002 | -1.034308 | 10.5792 | 10.389061 | -1.560895 | 10.44 | 10.499998 | -0.3290434 | 5.244 | 5.2390003
12.012 | 13.391247 | 13.786888 | 11.7456 | 11.699999 | 0.100039005 | 12.4752 | 12.500002 | 0.14299393 | 12.9216 | 12.916333 | 0.26040983 | 14.7048 | 14.684765 | 1.4498734 | 4.322 | 4.4160013 | -0.110057116 | 12.672 | 4.5650673 | -1.91E-05 | 12.4416 | 12.400002 | -1.034308 | 10.5492 | 10.389061 | -1.7242942 | 10.4304 | 10.499998 | -0.28726244 | 5.211 | 5.2390003
12.1284 | 13.494282 | 13.786888 | 11.736 | 11.699999 | 0.07938528 | 12.5064 | 12.500002 | 0.14281654 | 12.9552 | 12.916333 | 0.25982618 | 14.6904 | 14.684765 | 1.4393682 | 4.322 | 4.4160013 | -0.100913286 | 12.7212 | 4.5651054 | -1.91E-05 | 12.4512 | 12.400002 | -1.035893 | 10.4616 | 10.389061 | -1.8223724 | 10.4172 | 10.499998 | -0.23205471 | 5.193 | 5.2390003
12.1896 | 13.498592 | 13.786888 | 11.7084 | 11.699999 | 0.07795143 | 12.5652 | 12.500002 | 0.13987494 | 12.9852 | 12.916333 | 0.22660494 | 14.6712 | 14.684765 | 1.4374762 | 4.308 | 4.4160013 | -0.070183754 | 12.8388 | 4.499264 | 1.9073486E-05 | 12.4428 | 12.400002 | -1.0799274 | 10.3992 | 10.389061 | -1.8329844 | 10.4532 | 10.499998 | -0.17849588 | 5.183 | 5.2390003
12.2928 | 13.450947 | 13.786888 | 11.6784 | 11.699999 | 0.07752037 | 12.5832 | 12.500002 | 0.081095695 | 12.9084 | 12.916333 | 0.20828962 | 14.682 | 14.684765 | 1.436141 | 4.343 | 4.4160013 | -0.051539183 | 12.8604 | 4.3623543 | -1.91E-05 | 12.432 | 12.400002 | -1.0826378 | 10.344 | 10.389061 | -1.8332019 | 10.5108 | 10.499998 | -0.17136002 | 5.21 | 5.2390003
12.3672 | 13.332462 | 13.786888 | 11.676 | 11.699999 | 0.077272415 | 12.5796 | 12.500002 | 0.007129669 | 12.834 | 12.916333 | 0.2107482 | 14.736 | 14.684765 | 1.435174 | 4.324 | 4.4160013 | -0.02841568 | 12.8604 | 4.224224 | 1.9073486E-05 | 12.4296 | 12.400002 | -1.0944138 | 10.2864 | 10.389061 | -1.8316112 | 10.5936 | 10.499998 | -0.17387772 | 5.223 | 5.2390003
12.4668 | 13.120327 | 13.786888 | 11.6484 | 11.699999 | 0.08265066 | 12.5376 | 12.500002 | -0.04047346 | 12.7944 | 12.916333 | 0.2732849 | 14.7384 | 14.684765 | 1.4263997 | 4.325 | 4.4160013 | 0.029739976 | 12.8052 | 4.105854 | -1.91E-05 | 12.4236 | 12.400002 | -1.0962982 | 10.2348 | 10.389061 | -1.7675214 | 10.5912 | 10.499998 | -0.22731972 | 5.25 | 5.2390003
12.3684 | 12.944889 | 13.786888 | 11.664 | 11.699999 | 0.1250925 | 12.5364 | 12.500002 | -0.0430789 | 12.8532 | 12.916333 | 0.35071802 | 14.7372 | 14.684765 | 1.3982806 | 4.303 | 4.4160013 | 0.07630956 | 12.7776 | 4.0234184 | 1.9073486E-05 | 12.4152 | 12.400002 | -1.0966511 | 10.242 | 10.389061 | -1.6711264 | 10.5072 | 10.499998 | -0.27298498 | 5.278 | 5.2390003
控制项目 | 极片 | 隔膜
方向修正系数K | 1 | -1
数据采集周期 | T（采集T个，调整一次，间隔T后再采集） | 
触发调整阈值 | Kn(50%~80%,范围防呆) | 
调整反馈值 | D偏差值（ 0.05~0.3,范围防呆) | 
功能开启按钮 | 已启用 | 已关闭